Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1

Мета:

- узагальнити і систематизувати знання з теми «Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Робота і потужність струму», сформувати системно-інформаційних підхід до аналізу оточуючого світу;

- розвивати пізнавальні навички, удосконалювати навички розв’язку якісних і кількісних задач

- розвивати уміння діяти самостійно, формувати уміння і навички, які в сучасних умовах мають загальнонауковий та загально інтелектуальний характер;

- виховувати стійкий інтерес до предмета, позитивне відношення до знань.

Обладнання: комплект карток-відповідей, картки з формулами, картки із задачами, плакат із номерами задач.

Правила гри: кожний учень отримує листок для відповідей, на якому виконує запропоновані завдання. Після кожного етапу учні за однією партою обмінюються листками і проводять взаємоконтроль спираючись на правильні відповіді, які деякі учні озвучують під керівництвом вчителя в кінці кожного етапу. Виставляються бали згідно таблиці:

| № етапу | Еталон правильної відповіді | Кількість балів | Максимальна кількість балів |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Трійка понять з’єднана правильно | 0,5 балів за кожну | 3 бали |
| ІІ. 1. | Правильно вибрана формула | 0,5 балів за кожну | 4 бали |
| ІІ. 2. | Вибрано правильні формули | 1 бал за кожну | 3 бали |
| ІІІ. | Правильна відповідь | 1 бал за кожну | 6 балів |
| 5 | Отримана кодова буква | Відповідно до задачі | 18 балів |

В кінці гри підраховується кількість балів і виставляється оцінка. Оцінка – це максимальна кількість балів поділена на 3.

Хід гри

Кожний учасник отримує листок для відповідей

І. Розминка

Поставте у відповідність фізичні величини, їх позначення і одиниці вимірювання.

| Кількість теплоти | A | Ампер |
| --- | --- | --- |
| Напруга | I | Ват |
| Опір | P | Вольт |
| Потужність | R | Ват година |
| Робота струму | Q | Джоуль |
| Сила струму | U | Ом |

ІІ. Знавці формул

1. Із запропонованого списку виберіть формули, які описують послідовне і паралельне з’єднання провідників

I = I1 = I2

I = I1 + I2

U = U1 = U2

U = U1 + U2

R = R1 = R2

R = R1 + R2

2. Знайдіть правильні формули:

*

*

*

ІІІ. Вірю-не вірю

| 1 | Якщо до ділянки кола послідовно приєднати ще один провідник, то опір ділянки збільшиться | Так |
| --- | --- | --- |
| 2 | Якщо до ділянки кола паралельно приєднати ще одну лампочку, то сила струму в нерозгалуженій ділянці кола збільшиться | Ні |
| 3 | Якщо до ділянки кола послідовно приєднати ще один провідник, то сила струму в колі збільшиться | Ні |
| 4 | Якщо до ділянки кола паралельно приєднати ще одну лампочку, то опір кола зменшиться | Так |
| 5 | При паралельному з’єднанні провідників сила струму в кожному обернено пропорційна до опорів | Так |
| 6 | При послідовному з’єднанні провідників напруга на кожному обернено пропорційна до опорів | ні |

IV. Девіз

Учні обирають задачі за рівнем складності (2, 4, 6 балів кожна) розв’язують їх без оформлення. Отриману відповідь повідомляють вчителю і отримують кодову букву за правильний розв’язок. В кінці етапу букви записуються в клітинки під відповідним номером. Із написаних букв складається вислів – девіз гри.

Задачі

| № 1 4б Резистори з опорами 2 Ом і 3 Ом, з’єднані паралельно і підключені до джерела постійної напруги 15В. Знайдіть силу струму в колі. | № 26 2б Яка кількість теплоти виділиться в провіднику опором 6 Ом, якщо по ньому проходить струм 4А протягом 20с? |
| --- | --- |
| № 2 2б Обчисліть потужність струму в електричній лампі, якщо при напрузі 5В сила струму в ній 100 мА. | № 27 6б Провідники з опорами 3 Ом і 15 Ом, з’єднані паралельно й увімкнені у коло з напругою 45В. Визначте силу струму в колі |
| № 3 4б При напрузі 220 В у лампі протягом 10хв виділилась енергія 14,4 кДж. Який опір лампи? | № 28 2б Резистори опорами 5 Ом і 10 Ом з’єднані послідовно. Чому дорівнює їх загальний опір? |
| № 4 2б Яка кількість теплоти виділиться в реостаті, опором 12 Ом, якщо він знаходиться під напругою 10В протягом 1хв? | № 29 4б Резистори опорами 2кОм і 3ком з’єднані послідовно і підключені до джерела постійної напруги 15В. Знайдіть силу струму в колі. |
| № 5 4б Резистори з опорами 3 Ом і 6 Ом, з’єднані паралельно. Яка напруга на резисторах, якщо сила струму в колі 3А? | № 30 4б Сила струму в спіралі електроплитки потужністю 600 Вт дорівнює 5 А.Який опір спіралі? |
| № 6 2б При напрузі 450 В сила струму в електродвигуні становить 90 А. Обчисліть потужність струму в обмотці електродвигуна. | № 31 4б Опір спіралі електроплитки потужністю 600 Вт становить 24 Ом. Яка сила струму в ній? |
| № 7 4б Загальний опір п’ятьох однакових споживачів енергії, з’єднаних послідовно, дорівнює 200 Ом. Який опір кожного споживача? | № 32 2б До резистора опором 10 Ом підключили паралельно резистор опором 1 Ом. Як змінився опір ділянки? |
| № 8 4б Ділянка кола складається з двох послідовно з’єднаних резисторів, опори яких 50 Ом і 70 Ом. напруга на ділянці кола 60В. Знайдіть силу струму на ділянці та напругу на кожному резисторі. | № 33 4б Визначте опір електричної лампи, якщо на цоколі написано «100 Вт; 220 В». |
| № 9 2б Яка кількість теплоти виділиться за 30хв в резисторі з опором 200 Ом, якщо він включений в мережу з напругою 50 В ? | № 34 6б Обчисліть потужність електричного чайника, в якому 1,5 кг води нагрівається от 20˚С до кипіння за 4 хвилини. |
| № 10 4б Резистори опорами 9 Ом і 18 Ом з’єднані паралельно і підключені до джерела з напругою 36В. Яка загальна сила струму в колі? | № 35 4б Який опір електричної плитки, якщо при силі струму 4 А за 20хв споживає вона 800 кДж енергії? |
| № 11 2б Паяльник працює при напрузі 220 В та силі струму 0,5 А. Обчисліть потужність паяльника. | № 36 2б Ділянка електричного кола складається з двох паралельно з’єднаних резисторів з опором 2 Ом кожний. Визначте загальний опір. |
| № 12 6б Воду якої маси можна нагріти від 20˚ С до кипіння, витративши 1 кВт год енергії, не враховуючи втрати? | № 37 2б Сила струму в печі для плавки металу 800А при напрузі 60 В. Яку роботу виконав електричний струм за 1хв? |
| № 13 2б Яку роботу виконав двигун за 90 с, якщо при напрузі 220 В сила струму в обмотці двигуна дорівнює 0,2 А? | № 38 2б Яку роботу виконує струм за 50с в резисторі, який розрахований на напругу 24 В? Сила струму в резисторі 2 А? |
| № 14 2б Яку кількість теплоти виділить за 10хв дротяна спіраль опором 40 Ом при силі струму 1 А? | № 39 4б Який опір провідника, в якому за 10с при напрузі 220 В виділиться 968 Дж теплоти? |
| № 15 2б Яка кількість теплоти виділиться в нитці накалювання електричної лампочки за 30с, якщо при напрузі 5В сила струму в ній 0,1 А. | № 40 2б На одній з трьох паралельно з’єднаних ламп напруга 6В. Яка напруга на кожній із двох інших ламп? |
| № 16 4б Електрична пічка має потужність при силі струму 50 А. Яка напруга в мережі? | № 41 2б У колі з послідовним з’єднанням трьох ламп і реостата в одній із ламп сила струму 0,1 А. Яка сила струму у реостаті? |
| № 17 4б Саморобний електричний паяльник має потужність 60Вт при силі струму 500 мА. На яку напругу розрахований паяльник? | № 42 4б Яка сила струму в реостаті опором 50 Ом, якщо за 2хв на ньому виділилося 24 кДж теплоти. |
| № 18 6б В електричну мережу з напругою 120В ввімкнено три послідовно з’єднані резистори, опори яких відповідно дорівнюють 12 Ом, 9 Ом, 3 Ом. Обчисліть силу струму в колі. | № 43 6б Обчисліть потужність чайника, якщо за 5хв в ньому 1кг води нагрівся від 20ºС до 80ºС. Втратами енергії знехтувати. |
| № 19 6б Обчисліть опір кола, яке складається із трьох резисторів, опори яких дорівнюють 540 Ом, 270 Ом, 135 Ом, якщо вони з’єднані паралельно. | № 44 2б Яку роботу виконає електричний струм за 10хв? Опір спіралі 40 Ом, сила струму в ній 1 А? |
| № 20 2б Заряджання акумуляторної батареї відбувалося 6год при напрузі 3,5 В та силі струму 4 А. Який запас електроенергії в акумуляторі? | № 45 4б При якій напрузі працює електрична плитка, на якій за 20хв при силі струму 4А виділилось 480 кДж теплоти. |

| № 21 2б На цоколі лампочки указано «3,5 В; 0,28 А» Яка потужність лампочки ? | № 46 4б Паяльник потужністю 110 Вт розрахований на напругу 220 В. Яка сила струму в обмотці паяльника? |
| --- | --- |
| № 22 4б Через провідник проходить струм 5 А протягом 10хв, при цьому виділяється 50000 Дж теплоти. Який опір провідника? | № 47 6б Знайдіть площу поперечного перерізу ніхромового провідника довжиною 35м, яка є обмоткою електричної пічки потужністю 900 Вт при напрузі 220 В. |
| № 23 2б Яку кількість теплоти виділить за 20с провідник опором 40 Ом при напрузі 60В? | № 48 4б За який час електрична праска виділить 900 Дж енергії, якщо сила струму в спіралі 3 А, а напруга в мережі 100 В? |
| № 24 4б На прасці вказано «220 В; 600 Вт». При якій силі струму працює праска? | № 49 2б На штепсельній розетці вказано: «5 А; 220В». якої найбільшої потужності прилад можна підключити в цю розетку? |
| № 25 6б На скільки градусів за 5хв можна нагріти на електроплитці 1,5 кг води, якщо при напрузі 220 В сила струму в ній 5 А? Втратами енергії знехтувати. |  |

Коди відповідей

| № задачі | Код | Правильна відповідь | № задачі | Код | Правильна відповідь | № задачі | Код | Правильна відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В | 3 А | 17 | И | 120 В | 33 | Г | 484 Ом |
| 2 | А | 0,5 Вт | 18 | З | 5 А | 34 | К | 2100 Вт |
| 3 | Ж | 2017 Ом | 19 | В | 77,1 Ом | 35 | И | 41,7 Ом |
| 4 | К | 3,3 Ом | 20 | И | 302,4 кДж | 36 | М | 1 Ом |
| 5 | Е | 6 В | 21 | Ч | 0,98 Вт | 37 | Л | 2880 кДж |
| 6 | Т | 40500 Вт | 22 | Н | 3,3 Ом | 38 | Е | 2,4 кДж |
| 7 | Р | 40 Ом | 23 | И | 1800 Дж | 39 | Г | 500 Ом |
| 8 | Е | 0,5 А, 25 В | 24 | М | 2,73 А | 40 | К | 6 В |
| 9 | Б | 22,5 кДж | 25 | З | 52,40С | 41 | Е | 0,1 А |
| 10 | А | 6 А | 26 | В | 1920 Дж | 42 | П | 1 А |
| 11 | З | 110 Вт | 27 | И | 18 А | 43 | Р | 840 Вт |
| 12 | Р | 10,7 кг | 28 | Ч | 15 Ом | 44 | И | 24 кДж |
| 13 | О | 3960 Дж | 29 | Н | 3 мА | 45 | Є | 100 Вт |
| 14 | Б | 24 кДж | 30 | Е | 24 Ом | 46 | М | 0,5 А |
| 15 | И | 15 Дж | 31 | Л | 5 А | 47 | Н | 0,7 мм2 |
| 16 | Т | 120 В | 32 | Е | 0,9 Ом | 48 | И | 3 с |
|  |  |  |  |  |  | 49 | М | 1100 Вт |

Плакат

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | Ж | К | Е |  | Т | Р | Е | Б | А |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| З | Р | О | Б | И | Т | И |  | З | В | И | Ч | Н | И | М | , |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |
| З | В | И | Ч | Н | Е | – | Л | Е | Г | К | И | М | , |  |  |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  |
| Л | Е | Г | К | Е | – | П | Р | И | Є | М | Н | И | М | ! |  |

Лист для відповідей

| Прізвище, ім’я |  |
| --- | --- |
| І. | Кількість теплоти | A | Ампер |
|  | Напруга | I | Ват |
|  | Опір | P | Вольт |
|  | Потужність | R | Ват година |
|  | Робота струму | Q | Джоуль |
|  | Сила струму | U | Ом |
|  | Кількість балів |  |  |
| ІІ. |  |  |  |
| 1) |  |  |  |
|  | Кількість балів |  |  |
| 2) |  |  |  |
|  | Кількість балів |  |  |
| ІІІ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Кількість балів |  |  |